## Slide 1: Smart Maker 중급
강사: 오재홍

## Slide 2: 목차
다양한 센서 활용
모터 제어
Buzzer 제어

## Slide 3: Soft Potentiometer Circuit
실습
  회로 구성
  Default LOW/HIGH

## Slide 4: 실험 – Soft Potentiometer
터치 위치에 따른 값의 변화
Pull-up/down에 따른 기본 값의 변화

## Slide 5: 응용 – Scaling Object
Analog Value에 따른 Event 처리
  Drag Start
  Drag Move
  Drag End
Drag Value
  손의 위치에 따라 Scale 변화

## Slide 6: 응용 – Multi Button
알고리즘
  누르는 지점에 따라 값이 다르게 나오는 특성을 활용
  영역 분할

## Slide 7: 응용 – Drag Object
Analog Value에 따른 Event 처리
  Drag Start
  Drag Move
  Drag End
Drag Force: 쓸어 내리는 정도
  이동 속도
  Add Force로 변환
  Drag End 이벤트 후 사용
Scene 구성
  Cube: Drag시킬 대상
  Plane: 던져질 공간
  Drag Event를 사용해서 Cube를 Drag시킴

## Slide 8: Unity3D 물리 엔진
물체의 역학적 움직임을 애니메이션으로 표현해주는 기능
관련 컴포넌트
  RigidBody: 힘에 의한 효과 적용
  Collider: 충돌에 의한 반발력 효과
  PhysicsMaterial: 마찰력 효과
  Joint: RigidBody끼리의 연결 효과
물리 엔진 사용 여부
  RigidBody의 IsKinematic 체크

## Slide 9: 물리 기초 상식
힘(Force)
  F = m x a
  반드시 가속도와 질량이 있어야 존재
  중력(Gravity)
에너지(Energy)
  힘에 의해 발생된 결과
  질량과 속도에 의해 표현
  운동 에너지, 위치 에너지 등
일(Work)
  에너지의 결과물
  위치가 반드시 존재함

## Slide 10: 타격의 Unity3D 표현
자연 상태
  힘 발생 (팔 근육)
  에너지 보유 (야구 배트)
  에너지가 힘으로 전달 (충돌)
  운동 에너지 발산 (공)
  일을 함 (공 날아감)
Unity3D
  대부분 Animation 효과
  Add Force를 통해 힘 발생 (프로그래밍)
  에너지 변환과 일은 물리 엔진이 알아서…

## Slide 11: Photo resistor Circuit
실습
  회로 구성 (A0 연결)

## Slide 12: 실험 – Photo resistor
빛의 세기에 따른 값의 변화
무엇이 필요할까 논의

## Slide 13: 증폭(Amplify)
작은 값을 크게 만드는 것
이런 역할을 하는 것을 증폭기(Amplifier)라 부른다.
  주로 스피커 출력 회로에 활용

## Slide 14: 응용 – Light Control
알고리즘
  Get Value: 0 ~ 1
  Multiply: X ~ X
  Set Intensity
Scene 구성
  Capsule
  Plane
  Spot Light

## Slide 15: Flex Sensor Circuit
실습
  회로 구성 (A0 연결)

## Slide 16: 전압 분배 회로

## Slide 17: 실험 – Flex Sensor
구부러짐에 따른 값의 변화
무엇이 필요할까 논의

## Slide 18: 필터링(Filtering)
걸러낸다는 의미
잡음(Noise)을 걸러냄
Noise제거를 위한 다양한 방법 존재
알고리즘 특성상 필터링이 잘 될수록 반응 속도가 느려진다.

## Slide 19: 응용 - Bending Object
Scene 구성
  Cube1, 2, 3, 4
  BendingController

## Slide 20: 응용 - Bounce Ball
Scene 구성
  Ground
  Ball

## Slide 21: 운동량(Momentum)
물리 기초
  위치, 속도, 가속도 관계
  힘: F = m x a(가속도)
  충격량 = 시간 x 운동량
  운동량 = m x v(속도)

## Slide 22: Temperature Sensor Circuit
실습
  회로 구성

## Slide 23: 센서 특성 곡선
저항 값의 변화에 따른 전압의 변화

## Slide 24: Temperature Sensor 특성
Tmp in °C = [Vout – 0.5] / 0.01
Vout = aValue * Vcc
Ex (Vcc = 5V, aInput = 0.3)
  Vout: 0.3 * 5 = 1.5
  Tmp in °C: (1.5 – 0.5) / 0.01 = 100
(0, 0.5), (50, 1)을 지나는 직선
기울기: (1 – 0.5) / (50 – 0) = 0.01
y – 0.5 = 기울기 * x
y – 0.5 = 0.01 * x
x = (y – 0.5) / 0.01

## Slide 25: Mapping Table
Mapping: 서로 다른 계를 연관 짓는 것
Table: 비 선형적 곡선을 표현하기 위한 Sampling data

## Slide 26: 응용 – GUI Display
온도 센서 값을 GUI로 표기
Analog Value | Map Value
0 | -50
0.1 | 0
0.2 | 50
0.3 | 100
0.4 | 150
0.5 | 200
0.6 | 250
0.7 | 300
0.8 | 350
0.9 | 400
1.0 | 450
mValue = [(aValue * 5) – 0.5] / 0.01

## Slide 27: Servo Motor Circuit
실습
  회로 구성

## Slide 28: Servo Motor
Angle기반으로 제어할 수 있는 모터
피드백(Feedback) 제어
  센서: 가변 저항
  전압 제어: PWM

## Slide 29: 서보 모터 사양
제어 각 범위
제어 각 단위
오차율
토크(Torque): 순간(Stall) 토크

## Slide 30: 실험 – Servo Motor
각도 확인
Offset Angle의 이해

## Slide 31: 응용 – Object Rotation기반 제어
Object Rotation Angle
Servo Motor Angle로 환산
Up Vector (회전축)
Forward Vector (방향축)

## Slide 32: 응용 – 로봇 모션 제어
가상 로봇 모델 생성
Animation Clip으로 모델 움직임 만들기
Servo Motor 연결

## Slide 33: DC Motor Circuit
실습
  회로 구성 (H-bridge)

## Slide 34: 트랜지스터(Transistor)
전기 스위치
적은 힘으로 큰 전류를 컨트롤
작동 방식
  Base 5V: Collector -> Emitter 전류 흐름
  Base 0V: Collector -> Emitter 전류 흐르지 않음

## Slide 35: 다이오드(Diode)
역기전력 방지 (전류의 역류 현상)
방향에 주의

## Slide 36: 전압 강하 현상
모터에 과부하(Overload)가 발생하면서 전원부가 힘을 모두 소진하면서 전압이 떨어지는 현상
전압 강하는 회로에 치명적인 영향을 주므로 이를 막을 수 있는 대책이 필요하다.
  역기전력 발생 (전류 역류) : 다이오드
  순간적인 Short 현상 (과전류) : 퓨즈
  모터 코일에 열이 발생하여 손상
    소프트웨어적으로 제어 차단 필요
모터 제어를 다룰 때에는 다양한 안전 대책이 필수이다.

## Slide 37: Motor Driver IC

## Slide 38: DC Motor 회전 방향 제어

## Slide 39: DC Motor 회전 속도 제어
PWM(Pulse Width Modulation)
  5V 상태 지속 시간으로 정보 표현
  Digital Signal만으로 Analog Signal 흉내
    DAC는 회로가 복잡하여 비싸다.
    평균 전압의 변화
  Analog Output 대용으로 많이 사용
  PWM 생성기
    전용 Timer가 존재하여 신호 생성

## Slide 40: 실험 – 트랜지스터 역할
트랜지스터가 있는 경우와 없는 경우 Power의 차이를 느껴본다.

## Slide 41: 응용 – 선풍기
전원 버튼
풍량 선택 버튼
타이머 기능

## Slide 42: Buzzer Circuit
실습
  회로 구성

## Slide 43: 주파수(Frequency)
신호의 진동 수
음계 결정
  저주파: 낮은 음
  고주파: 높은 음

## Slide 44: 실험 – Buzzer 음계 제어
Buzzer 음계 별로 소리를 들어본다.

## Slide 45: 응용 – Buzzer 볼륨 제어
가변 저항을 이용해서 볼륨 제어
트랜지스터를 이용해서 출력 향상

## Slide 46: 응용 – Buzzer 음악 연주
Animation을 이용해서 음악 연주

## Slide 47
Q & A